# Допълнително предложение

# от КСС , КИИПг-.Разград

# към НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

# на Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 2007 г.)

## Раздел III

## Стоманобетонни конструкции

Чл. 59.(1) Монолитните стоманобетонни конструкции (колони, стойки на рамки, греди, ригели и шайби), които поемат сеизмичните сили, се конструират съгласно приложение № 4 – по табл. 1, 2, 3 и фиг. 1, 2, 3 , което осигурява дуктилното им поведение.

(2) Класът на бетона по якост на натиск за  стоманобетонни конструкции, които поемат сеизмичните сили  е не по нисък от В25 за строежи от Първа до Четвърта категория включително и не по нисък от В15 за строежи от Пета и Шеста категория съгласно чл.137 от ЗУТ.

(3) Монолитните стоманобетонни конструкции, които не поемат сеизмични сили, се конструират при спазване изискванията на нормативните актове за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.

(4) Не се допуска използване на насадени стоманобетонни стени и колони върху плочи, поради концентрация на усилия и деформации в недисипативен елемент, с изключение на укрепващи вертикални пояси и неносещи зидани стени